## I. INTRODUÇÃO

Este documento fornece a descrição específica do Subset ANFAVEA da Mensagem EDIFACT DESADV D97.A a ser utilizada entre Montadoras, Fornecedores ou seus Parceiros.

## II. DEFINIÇÃO DA MENSAGEM

Este documento apresenta a definição da mensagem Aviso de Embarque do Subset ANFAVEA baseado no Dicionário EDIFACT DESADV D97A para ser usada no Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) entre as montadoras e seus fornecedores.

## II. 1- DEFINIÇÃO FUNCIONAL

A mensagem Aviso de Embarque é  uma mensagem enviada do Fornecedor para a  Montadora, fornecendo detalhes sobre o material embarcado conforme instruções previamente recebidas da Programação de Entrega (DELFOR) ou Programação diária  (DELJIT), confome um conjunto de condições acordadas segundo o contrato de compras.

## II. 2- PRINCÍPIOS

- Avisar o receptor sobre o embarque das mercadorias e fornecer detalhes logísticos sobre o conteúdo embarcado.

- Permitir ao receptor preparar o recebimento físico deste material.

A mensagem Aviso de Embarque pode  referir-se a:

- Ítens, Embalagens, Quantidades/Pesos, Local de Entrega, Condições de Transporte.

- A mensagem de ‘Aviso de Embarque’ não contempla dados de natureza fiscal.

A mensagem Aviso de Embarque deve sempre conter informações de transportes relacionadas ao carregamento, tais como: peso, meio de transporte, etc.

Visto que a mensagem Aviso de Embarque tem como objetivo facilitar a logística de recebimento dos materiais, assim como facilitar a consolidação das informações, é importante que este Aviso de Embarque seja enviado preferencialmente antes ou imediatamente após a saída do material.

## II. 3- REFERÊNCIAS

O conteúdo do Subset ANFAVEA está baseado nos seguintes documentos:

- Diretório UN/EDIFACT DESADV (UNSM- United Nations Standard Message)

Versão:  D

Release: 97A

Agência Controladora: UN (United Nations - Nações Unidas)

- Guia de Implementação EDI da GM - Projeto MGO.

- UN/ECE Recommendation No. 20 , apresenta  os códigos referentes às unidades de medidas.

## III. DESCRIÇÃO DA MENSAGEM

Ao longo do documento será apresentada a estrutura de cada segmento, isto é , seu status, sua definição , seu posicionamento na hierarquia da mensagem, bem como seus elementos e seus respectivos atributos (ST = status) e (FT = formato, isto é tamanho e  tipo. Exemplo de formato: an..3  ou n..3).

Os códigos referentes às unidades de medidas (elemento 6411/Segmentos QTY/MEA)encontram-se no documento em anexo UN/ECE Recomendation nº 20.

A coluna “RND” contém os elementos da transação RND que relacionam-se com o EDIFACT.

## III.1- tabela de segmentos

A tabela abaixo apresenta os segmentos definidos pela EDIFACT UNSM DESADV D97.A para a mensagem  Aviso de Embarque. As áreas sombreadas indicam que os segmentos não estão sendo utilizados pelo Subset ANFAVEA. Esta tabela apresenta a hierarquia dos segmentos, bem como seu status (ST), M=Mandatório e C=Condicional e o número máximo de ocorrências de cada segmento (REPEATS).

| POS. | TAG | NAME | ST | REPEATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0010 | UNH | Message header | M | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0020 | BGM | Beginning of message | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0030 | DTM | Date/time/period | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0040 | ALI | Additional information | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0050 | MEA | Measurements | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0060 | MOA | Monetary amount | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0070 |  | Segment group 1 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0080 | RFF | Reference | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0090 | DTM | Date/time/period | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0100 |  | Segment group 2 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0110 | NAD | Name and address | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0120 | LOC | Place/location identification | C | 10 |  |  |  |  |  |

| POS. | TAG | NAME | ST | REPEATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0130 |  | Segment group 3 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0140 | RFF | Reference | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0150 | DTM | Date/time/period | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0160 |  | Segment group 4 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0170 | CTA | Contact information | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0180 | COM | Communication contact | C | 5 |  |  |  |  |  |

| 0190 |  | Segment group 5 | M | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200 | TOD | Terms of delivery or transport | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0210 | LOC | Place/location identification | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0220 | FTX | Free text | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0230 |  | Segment group 6 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0240 | TDT | Details of transport | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0250 | PCD | Percentage details | C | 6 |  |  |  |  |  |
| 0260 |  | Segment group 7 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0270 | LOC | Place/location identification | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0280 | DTM | Date/time/period | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0290 |  | Segment group 8 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0300 | EQD | Equipment details | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0310 | MEA | Measurements | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0320 | SEL | Seal number | C | 25 |  |  |  |  |  |
| 0330 | EQA | Attached equipment | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0340 |  | Segment group 9 | M | 10 |  |  |  |  |  |
| 0350 | HAN | Handling instructions | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0360 | FTX | Free text | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0370 |  | Segment group 10 | C | 9999 |  |  |  |  |  |
| 0380 | CPS | Consignment packing sequence | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0390 | FTX | Free text | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0400 |  | Segment group 11 | C | 9999 |  |  |  |  |  |
| 0410 | PAC | Package | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0420 | MEA | Measurements | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0430 | QTY | Quantity | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0440 |  | Segment group 12 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0450 | HAN | Handling instructions | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0460 | FTX | Free text | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0470 |  | Segment group 13 | C | 1000 |  |  |  |  |  |
| 0480 | PCI | Package identification | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0490 | RFF | Reference | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0500 | DTM | Date/time/period | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0510 | GIR | Related identification numbers | C | 99 |  |  |  |  |  |
| 0520 |  | Segment group 14 | C | 99 |  |  |  |  |  |
| 0530 | GIN | Goods identity number | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0540 | DLM | Delivery limitations | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0550 |  | Segment group 15 | C | 9999 |  |  |  |  |  |
| 0560 | LIN | Line item | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0570 | PIA | Additional product id. | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0580 | IMD | Item description | C | 25 |  |  |  |  |  |
| 0590 | MEA | Monetary amount | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0600 | QTY | Quantity | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0610 | ALI | Additional information | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0620 | GIN | Goods identity number | C | 100 |  |  |  |  |  |
| 0630 | GIR | Related identification numbers | C | 100 |  |  |  |  |  |
| 0640 | DLM | Delivery limitations | C | 100 |  |  |  |  |  |
| 0650 | DTM | Date/time/period | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0660 | NAD | Name and address | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0670 | TDT | Details of transport | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0680 | HAN | Handling instructions | C | 20 |  |  |  |  |  |
| 0690 | FTX | Free Text | C | 90 |  |  |  |  |  |
| 0700 | MOA | Monetary amount | C | 5 |  |  |  |  |  |

| POS. | TAG | NAME | ST | REPEATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0710 |  | Segment group 16 | C | 99 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0720 | RFF | Reference | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0730 | NAD | Name and address | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0740 | CTA | Contact information | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0750 | DTM | Date/time/period | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0760 |  | Segment group 17 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0770 | DGS | Dangerous goods | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0780 | QTY | Quantity | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0790 | FTX | Free text | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0800 |  | Segment group 18 | C | 100 |  |  |  |  |  |
| 0810 | LOC | Place/location identification | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0820 | NAD | Name and address | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0830 | DTM | Date/time/period | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0840 | QTY | Quantity | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0850 |  | Segment group 19 | C | 1000 |  |  |  |  |  |
| 0860 | SGP | Split goods placement | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0870 | QTY | Quantity | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0880 |  | Segment group 20 | C | 9999 |  |  |  |  |  |
| 0890 | PCI | Package identification | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0900 | DTM | Date/time/period | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0910 | MEA | Measurements | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0920 | QTY | Quantity | C | 1 |  |  |  |  |  |
| 0930 |  | Segment group 21 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0940 | GIN | Goods identity number | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0950 | DLM | Delivery limitations | C | 100 |  |  |  |  |  |
| 0960 |  | Segment group 22 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 0970 | HAN | Handling instructions | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 0980 | FTX | Free text | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 0990 | GIN | Goods identity number | C | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  | Segment group 23 | C | 10 |  |  |  |  |  |
| 1010 | QVR | Quantity variances | M | 1 |  |  |  |  |  |
| 1020 | DTM | Date/time/period | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 1030 | CNT | Control total | C | 5 |  |  |  |  |  |
| 1040 | UNT | Message trailer | M | 1 |  |  |  |  |  |

## III.2 DESCRIÇÃO DOS SEGMENTOS DE SERVIÇO

## III.3 DESCRIÇÃO DOS SEGMENTOS DE SERVIÇO

Os segmentos de serviços apresentados a seguir são definidos pela UN/EDIFACT e estão baseados  na ISO 9735.

Os segmentos UNB, UNH, UNT e UNZ  são os envelopes de qualquer mensagem, englobando todos os dados que estão sendo transmitidos.

Os segmentos UNB (Interchange header) e UNZ (Interchange trailer) indicam respectivamente o início e o fim de um intercâmbio, além de fornecer uma referência única de controle de intercâmbio.

Os segmentos UNH(message header) e UNT(message trailer), indicam respectivamente o início e o fim de cada mensagens contidas em um intercâmbio.

|  |  |  |  |  | UNB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNH |
|  |  |  |  | MENSAGEM 1 |  |
|  |  |  |  |  | UNT |
|  |  |  |  |  | UNH |
| EXEMPLO DE UMA ESTRUTURA DE INTERCÂMBIO |  |  |  | MENSAGEM 2 |  |
|  |  |  |  |  | UNT |
|  |  |  |  | ... |  |
|  |  |  |  |  | UNH |
|  |  |  |  | MENSAGEM N |  |
|  |  |  |  |  | UNT |
|  |  |  |  |  | UNZ |

#### 0000	UNB - INTERCHANGE HEADER

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 0 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório. |
| No. Máximo de Ocorrências: | 1 por intercâmbio |
| Função: | segmento de serviço que fornece identificação única de um intercâmbio. Permite a identificação do originador e receptor do intercâmbio, além de gerar a data e hora de preparação , bem como número de controle e a referência da aplicação do intercâmbio |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| S001 | SYNTAX IDENTIFIER | M |  |  |  |
| 0001 | Syntax identifier | M | a4 | “UNOA” |  |
| 0002 | Syntax version number | M | n1 |  |  |
| S002 | INTERCHANGE SENDER | M |  |  |  |
| 0004 | Sender identification | M | an..35 |  | Elemento 0037/Registro ITP |
| 0007 | Identification code qualifier | C | an..4 |  |  |
| 0008 | Address for Reverse Routing | C | an..14 |  | Elemento 0151/Registro ITP |
| S003 | INTERCHANGE RECIPIENT | M |  |  |  |
| 0010 | Recipient identification | M | an..35 |  | Elemento 0038/Registro ITP |
| 0007 | Identification code qualifier | C | an..4 |  |  |
| 0014 | Routing address | C | an..14 |  | Elemento 0152/Registro ITP |
| S004 | DATE / TIME OF PREPARATION | M |  |  |  |
| 0017 | Date of preparation | M | n6 |  | Elemento 0035/Registro ITP |
| 0019 | Time of preparation | M | n4 |  | Elemento 0035/Registro ITP |
| 0020 | INTERCHANGE CONTROL REFERENCE | M | an..14 |  | Elemento 0036/Registro ITP |
| S005 | RECIPIENTS REFERENCE PASSWORD | C |  |  |  |
| 0022 | Recipient's reference / password | M | an..14 |  |  |
| 0025 | Recipient's reference / password qualifier | C | an2 |  |  |
| 0026 | APPLICATION REFERENCE | C | an..14 |  | Elemento 0201/Registro ITP |
| 0029 | PROCESSING PRIORITY CODE | C | a1 |  |  |
| 0031 | ACKNOWLEDGEMENT REQUEST | C | n1 |  |  |
| 0032 | COMMUNICATIONS AGREEMENT ID | C | an..35 |  |  |
| 0035 | TEST INDICATOR | C | n1 |  |  |

Exemplo:  UNB+UNOA:4+123456789:1+987654321:1+20000618:1713+1++APP+’

#### 0010	UNH - MESSAGE HEADER

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 0 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório. |
| No. Máximo de Ocorrências: | 1 por mensagem. |
| Função: | segmento de serviço que indica o início da mensagem e permite identificá-la de forma unívoca |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 0062 | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | an..14 | Número de controle da mensagem designado pelo emissor | Elemento 0036/Registro ITP |
| S009 | MESSAGE IDENTIFIER | M |  |  |  |
| 0065 | Message type | M | an..6 | “DESADV” | Elemento 0033/Registro ITP |
| 0052 | Message version number | M | an..3 | “D” | Elemento 0034/Registro ITP |
| 0054 | Message release number | M | an..3 | “97A” | Elemento 0034/Registro ITP |
| 0051 | Controlling agency | M | an..2 | “UN” |  |
| 0057 | Association assigned code | C | an..6 |  |  |
| 0068 | COMMON ACCESS REFERENCE | C | an..35 |  |  |
| S010 | STATUS OF TRANSFER | C |  |  |  |
| 0070 | Sequence of transfer | M | n..2 |  |  |
| 0073 | First and last transfer | C | a1 |  |  |

Exemplo: UNH+1+DESADV:D:97A:UN’

#### 1040	UNT - message trailer

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 0 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório. |
| No. Máximo de Ocorrências: | 1 por mensagem. |
| Função: | segmento de serviço que indica o término da mensagem, indicando o total de segmentos contidos nesta mensagem, e do número de controle. |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 0074 | NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE | M | n..6 | Total do número de segmentos contidos na mensagem incluindo os segmentos UNH e UNT | Elemento 0039/Registro FTP |
| 0062 | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | an..14 | Número de controle idêntico ao informado no segmento UNH - elemento 0062 | Elemento 0036/Registro FTP |

Exemplo: UNT+40+1’

#### 1050	UNZ - INTERCHANGE TRAILER

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 0 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório |
| No. Máximo de Ocorrências: | 1 por intercâmbio |
| Função: | segmento de serviço que indica o fim de um intercâmbio, fornecendo o número de mensagens contidas neste intercâmbio e o número de controle |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 0036 | INTERCHANGE CONTROL COUNT | M | n..6 | Número de mensagens contidas no intercâmbio |  |
| 0020 | INTERCHANGE CONTROL REFERENCE | M | an..14 | Número de controle do intercâmbio , idêntico ao do segmento UNB - elemento 0020 | Elemento 0036/Registro FTP |

Exemplo: UNZ+1+1’

###### DESCRIÇÃO DOS SEGMENTOS DE DADOS

Esta parte inclui somente os segmentos que definem o Subset ANFAVEA. Os segmentos estão descritos na mesma sequência que aparecem no Dicionário EDIFACT DESADV – D.97 A .

#### 0020	BGM - BEGINNING OF MESSAGE

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório. |
| No. Máximo de Ocorrências: | 1 por mensagem. |
| Função: | indicar tipo, número de identificação e função do documento. |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C002 | DOCUMENT/MESSAGE NAME | C |  |  |  |
| 1001 | Document/message name, coded | C | an..3 | “351” = Aviso de despacho | Não há correspondente |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 1000 | Document/message name | C | an..35 |  |  |
| C106 | DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 1004 | Document/message number | C | an..35 |  |  |
| 1056 | Version | C | an..9 |  |  |
| 1060 | Revision number | C | an.6 |  |  |
| 1225 | MESSAGE FUNCTION, CODED | C | an..3 | “1”= Cancelamento “2”= Complemento “4”= Substituição “9”= Original |  |
| 4343 | RESPONSE TYPE, CODED | C | an..3 |  |  |

Exemplo:  BGM+351+98125+9’

#### 0030	dtM - date/time/period

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional. |
| No. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |
| Função: | especificar data e/ou hora ou período |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C507 | DATE/TIME/PERIOD | M |  |  |  |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M | an..3 | “137” = Data de emissão do documento “11” = Data do embarque “132” = Data estimada para chegada | Não há correspondente Elemento 0276 / Registro AE1 (004) |
| 2380 | Date/time/period | C | an..35 | Data emissão do documento (DE 2005 = 137) | Elemento 0133 / Registro AE1(004) |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C | an..3 | “203” = CCYYMMDDHHMM “102”= CCYYMMDD |  |

Exemplo:  DTM+137:19990307:102’

DTM+11:19990307:102’

DTM+132:19990310:102’

#### 0050	MEA - MEASUREMENTS

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| No. Máximo de Ocorrências: | 5 por mensagem |
| Função: | especificar medidas físicas |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 6311 | MEASUREMENT PURPOSE QUALIFIER | M | an..3 | “AAX” = Medidas da embarque | Não há correspondente |
| C502 | MEASUREMENT DETAILS | C |  |  |  |
| 6313 | Property measured, coded | C | an..3 | “G” = Peso total bruto “N” = Peso total líquido “SQ” = Número total de unidades de “lading” |  |
| 6321 | Measurement significance, coded | C | an..3 |  |  |
| 6155 | Measurement attribute identification | C | an..17 |  |  |
| 6154 | Measurement attribute | C | an..70 |  |  |
| C174 | VALUE/RANGE | C |  |  |  |
| 6411 | Measure unit qualifier | M | an..3 | Unidade de medida. Para os valores válidos reportar-se ao “UN/ECE Recommendation No. 20” (em anexo) |  |
| 6314 | Measurement value | C | an..18 | Peso (DE 6311 = G/N) Quantidade (DE 6311=SQ) |  |
| 6162 | Range minimum | C | n..18 |  |  |
| 6152 | Range maximum | C | n..18 |  |  |
| 6432 | Significant digits | C | n..2 |  |  |
| 7383 | SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED | C | an..3 |  |  |

Exemplo: MEA+AAX+SQ+PC:1250'

Segment group 1: RFF- DTM

| Grupo de Segmentos: | 1 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |

#### 0080	RFF - REFERENCE

| Grupo de Segmentos: | 1 [RFF] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG01for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG01 |
| Função: | especificar uma referência |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C506 | REFERENCE | M |  |  |  |
| 1153 | Reference qualifier | M | an..3 | “CN” = Número de embarque atribuído pelo transportador. transportadora “MB” = Número do conhecimento de transporte rodoviário de carga “IV” = Número da nota fiscal/fatura “IS” = Série da nota fiscal/fatura |  |
| 1154 | Reference number | C | an..35 | Número nota fiscal origem (DE 1153 =IV) Série da nota fiscal (DE 1153= IS) | Elemento 0080 / Registro AE1 (004) Elemento 0101/ Registro AE1 (004) |
| 1156 | Line number | C | an..6 |  |  |
| 4000 | Reference version number | C | an..35 |  |  |

Exemplo: RFF+CN:12345678IS’

#### 0090	dtM - date/time/period

| Grupo de Segmentos: | 1 [RFF.DTM] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG01 |
| Função: | especificar data e/ou hora ou período |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C507 | DATE/TIME/PERIOD | M |  |  |  |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M | an..3 | “171” = Data de referência |  |
| 2380 | Date/time/period | C | an..35 | Data |  |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C | an..3 | “203” = CCYYMMDDHHMM “102” = CCYYMMDD |  |

Exemplo:  DTM+171:19990311:102’

Segment group 2: NAD-LOC-SG3-SG4

| Grupo de Segmentos: | 2 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |

#### 0110	nad - name and address

| Grupo de Segmentos: | 2 [NAD] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG02 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG02 |
| Função: | Identificar as partes envolvidas |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 3035 | PARTY QUALIFIER | M | an..3 | “MI” = Emissor do Release “SU” = Fornecedor “SF” = Origem “ST” = Destino “OB” = Pedido por “DP” = Local de entrega (Diferente do informado no “ST”). Ex: Triangulação. “CZ” = Consignador “CN” = Consignatário “BY” = Comprador |  |
| C082 | PARTY IDENTIFICATION DETAILS | C |  |  |  |
| 3039 | Party id. Identification | M | an..35 | Código da fábrica de entrega (DE 3035=ST) Ident. Local de Entrega (DE 3035=DP) | Elemento 0002/ Registro AE1 (004) Elemento 0357/Registro AE3 (004) |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | “16” = DUN & Bradstreet (DUNS) “92” = Designado pelo comprador |  |
| C058 | NAME AND ADDRESS | C |  |  |  |
| 3124 | Name and address line | M | an..35 |  |  |
| 3124 | Name and address line | C | an..35 |  |  |
| 3124 | Name and address line | C | an..35 |  |  |
| 3124 | Name and address line | C | an..35 |  |  |
| 3124 | Name and address line | C | an..35 |  |  |
| C080 | PARTY NAME | C |  |  |  |
| 3036 | Party name | M | an..35 |  |  |
| 3036 | Party name | C | an..35 |  |  |
| 3036 | Party name | C | an..35 |  |  |
| 3036 | Party name | C | an..35 |  |  |
| 3036 | Party name | C | an..35 |  |  |
| 3045 | Party name format, coded | C | an..3 |  |  |
| C059 | STREET | C |  |  |  |
| 3042 | Street and number/p.o. box | M | an..35 |  |  |
| 3042 | Street and number/p.o. box | C | an..35 |  |  |
| 3042 | Street and number/p.o. box | C | an..35 |  |  |
| 3042 | Street and number/p.o. box | C | an..35 |  |  |
| 3164 | CITY NAME | C | an..35 |  |  |
| 3229 | COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION | C | an..9 |  |  |
| 3251 | POSTCODE IDENTIFICATION | C | an..9 |  |  |
| 3207 | COUNTRY, CODED | C | an..3 |  |  |

Exemplos:      NAD+BY+1231::92’

NAD+SU+08080808::16’

NAD+ST+12345::92’

#### 0120	LOC - place/location identification

| Grupo de Segmentos: | 2 [NAD.LOC] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG02 |
| Função: | identificar local para entrega de todos os ítens. |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 3227 | PLACE/LOCATION QUALIFIER | M | an..3 | “7” = Portão de entrega “11” = Local/Doca de descarga “159” = Informação interna adicional do local de descarga | Não há correspondente |
| C517 | LOCATION IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 3225 | Place/location identification | C | an..25 | Código do Portão de recebimento |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3224 | Place/location | C | an..70 |  |  |
| C519 | RELATED LOCATION ONE ID. | C |  |  |  |
| 3223 | Related place/location one Id. | C | an..25 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3222 | Related place/location one | C | an..70 |  |  |
| C553 | RELATED LOCATION TWO ID. | C |  |  |  |
| 3233 | Related place/location two Id. | C | an..25 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3232 | Related place/location two | C | an..70 |  |  |
| 5479 | RELATION, CODED | C | an..3 |  |  |

Exemplo:  LOC+11+123’

Segment group 5: TOD-LOC-FTX

| Grupo de Segmentos: | 5 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |

#### 0200	tod - terms of delivery or transport

| Grupo de Segmentos: | 5 [TOD] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG05 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG05 |
| Função: | especificar as condições de entrega |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 4055 | TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT FUNCTION, CODED | C | an..3 | “2” = Condições de despacho “3” = Condições de preço e despacho “4” = Retirado pelo cliente “5”= Condições de transporte “6” = Condições de entrega |  |
| 4215 | TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED | C | an..3 | “CC” = Cobrança “CF” = Cobrança, frete creditado no pagamento do cliente “DF” =Definido entre o comprador e o vendedor “PC” = Pago antecipadamente, mas cobrado do cliente “PP” = Pago antecipadamente (pelo fornecedor) “PU”= Coleta | Elemento 0445 / Registro AE3 (004) |
| C100 | TERMS OF DELIVERY OR TRANSPORT | C |  |  |  |
| 4053 | Terms of delivery or transport, coded | C | an..3 | “1” = Entrega coordenada pelo fornecedor INCOTERMS: “CFR” = Custo e Frete por conta do vendedor até o destino designado “CIF” = Custo, Seguro, Frete por conta do vendedor até o destino designado “CIP” = Frete, Transporte, Seguro por conta do vendedor até o destino designado “CPT” = Frete, Transporte por conta do vendedor até o destino designado “DAF” = Entrega na fronteira - local designado “DDP”= Direitos alfandegários e todos os custos por conta do vendedor até o destino designado “DEQ” = Despachado (porto designado) impostos aduaneiros por conta do vendedor “DES” = Despachado (porto de destino designado) “EXW” = Ponto de origem (fábrica, plantação, mina, armazém, etc) “FAS” = Posto ao lado do navio, com todas as despesas pagas até o cais “FCA” = Posto em transportador - ponto designado “FOA” = FOB aeroporto - aeroporto de embarque designado “FOB” = Posto a bordo - porto de embarque designado “FOR” = Posto em ferrrovia - ponto de partida designado |  |

(continuação)

| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 4052 | Terms of delivery or transport | C | an..70 |  |  |
| 4052 | Terms of delivery or transport | C | an..70 |  |  |

Segment group 6: TDT-PCD-SG7

| Grupo de Segmentos: | 6 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |

#### 0240	tdt - details of transport

| Grupo de Segmentos: | 6 [TDT] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG06 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG06 |
| Função: | especificar detalhes de transporte tais como modo de transporte, meio de transporte, números de referências e a identificação do meio de transporte |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 8051 | TRANSPORT STAGE QUALIFIER | M | an..3 | “12” = Na partida “25”= Todo o percurso | Não há correspondnete |
| 8028 | CONVEYANCE REFERENCE NR | C | an..17 |  |  |
| C220 | MODE OF TRANSPORT | C |  |  |  |
| 8067 | Mode of transport, coded | C | an..3 | “A” = Air “AC”= Air Charter “AE”= Air Express “C” = Consolidation “D” = Parcel Post “E” = Expedited Truck “FA” = Air Freight Forwarder “G” = Piggyback “GS” = Progressive pick-up (milk run) “H” = Customer Pick-up “J” = Motor “LT” = Less than trailer load “R” = Rail “SE” = Sea/Air “SR” = Supplier Truck “SS” = Steamship “T” = Best way “TC” = (Taxi) Cab “U” = Private Parcel Service “VE” =Vessel, Ocean “W” = Inland Waterway |  |
| 8066 | Mode of transport | C | an..17 |  |  |
| C228 | TRANSPORT MEANS | C |  |  |  |
| 8179 | Type of means of transport id. | C | an..8 |  |  |
| 8178 | Type of means of transport | C | an..17 |  |  |
| C040 | CARRIER | C |  |  |  |
| 3127 | Carrier identification | C | an..17 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | “92” = Designado pelo comprador “182” = Standard Carrier Alpha Code (SCAC) * “251”= Designado por entidades setoriais ou nacionais |  |
| 3128 | Carrier name | C | an..35 |  |  |
| 8101 | TRANSIT DIRECTION, CODED | C | an..3 |  |  |

(continuação)

| C401 | EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION | C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8457 | Excess transportation reason, coded | M | an..3 | “A”= Special rail car order, schedule increase forecast change “B” = Engineering change or late release “C” = Specification (schedule) error/overbuilding “D” = Shipment tracing delay “E” = Plant inventory loss “F” = Building ahead of schedule “G” = Vendor behind schedule “H” = Failed to include in last shipment “I” = Carrier loss claim “J” = Transportation failure “K”= Insufficient weight for carload “L”= Reject or discrepancy (material rejected in prior shipment) “M”= Transportation delay “N” = Lack of railcar or railroad equipment “P” = Releasing error “R”= Record error or cate reported discrepancy report “T” = Common or peculiar part schedule increase “U”= Alternative supplier shipping for responsible supplier “V” = Direct schedule or locally controlled “W”= Purchasing waiver approval “X” = Authorization code to be determined “Y” = Pilot material |  |
| 8459 | Excess transportation responsibility, coded | M | an..3 | “A” = Local de recebimento “B” = Emissor da programação “S” = Fornecedor “X” = Responsabilidade a ser determinada |  |
| 7130 | Customer authorization number | C | an..17 |  |  |
| C222 | TRANSPORT IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 8213 | Id. of means of transport identification | C | an..9 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 8212 | Id. of the means of transport | C | an..35 |  |  |
| 8453 | Nationality of means of transport, coded | C | an..3 |  |  |
| 8281 | TRANSPORT OWNERSHIP, CODED | C | an..3 |  |  |

Segment group 8: EQD-MEA-SEL-EQA-SG9

| Grupo de Segmentos: | 8 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por mensagem |

#### 0300	EQD - Equipment details

| Grupo de Segmentos: | 8 [EQD] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG08 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG08 |
| Função: | especificar detalhes de equipamento |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 8053 | EQUIPMENT QUALIFIER | M | an..3 | “CN”= Container “RR”= Vagão “TE”= Trailer | Não há correspondente |
| C237 | EQUIPMENT IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 8260 | Equipment identification number | C | an..17 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3207 | Country, coded | C | an..3 |  |  |
| C224 | EQUIPMENT SIZE AND TYPE | C |  |  |  |
| 8155 | Equipment size and type id. | C | an..10 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 8154 | Equipment size and type | C | an..35 |  |  |
| 8077 | EQUIPMENT SUPPLIER, CODED | C | an..3 |  |  |
| 8249 | EQUIPMENT STATUS, CODED | C | an..3 |  |  |
| 8169 | FULL/EMPTY INDICATOR, CODED | C | an..3 |  |  |

#### 0320	sel - seal number

| Grupo de Segmentos: | 8 [EQD.SEL] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 25 por SG08 |
| Função: | especificar o número do lacre relacionado ao equipamento |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 9308 | SEAL NUMBER | M | an..10 |  | Não há correspondente |
| C215 | SEAL ISSUER | C |  |  |  |
| 9303 | Sealing party, coded | C | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 9302 | Sealing party | C | an..35 |  |  |
| 4517 | SEAL CONDITION, CODED | C | an..3 |  |  |

Segment group 10: CPS-FTX-SG11-SG15

| Grupo de Segmentos: | 10 | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 9999 por mensagem |

#### 0380	cps - consignment packing sequence

| Grupo de Segmentos: | 10 [CPS] | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG10 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG10 |
| Função: | especificar a sequência na qual a embalagem da consignação ocorre (hierarquia do empacotamento) |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 7164 | HIERARCHICAL ID. NUMBER | M | an..12 |  | Não há correspondente |
| 7166 | HIERARCHICAL PARENT ID. | C | an..12 |  |  |
| 7075 | PACKAGING LEVEL, CODED | C | an..3 | “1”= Interno. Nível do empacotamento que está imediatamente subordinado ao nível de empacotamento intermediário “3”= Externo. Nível mais externo do empacotamento de um carregamento “4”= Sem nível de hierarquia |  |

Segment group 11: PAC-MEA-QTY-SG12-SG13

| Grupo de Segmentos: | 10 [CPS.FTX.SG11] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 9999 por SG10 |

#### 0410	PAC - PACKAGE

| Grupo de Segmentos: | 11 [PAC] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG11 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG11 |
| Função: | especificar detalhes de empacotamento |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 7224 | NUMBER OF PACKAGES | C | n..8 | Número de embalagens | Elemento 0442/Registro AE5 (004) |
| C531 | PACKAGING DETAILS | C |  |  |  |
| 7075 | Packaging level, coded | C | an..3 |  |  |
| 7233 | Packaging related information, coded | C | an..3 |  |  |
| 7073 | Packaging terms and conditions, coded | C | an..3 |  |  |
| C202 | PACKAGE TYPE | C |  |  |  |
| 7065 | Type of packages identification | C | an..17 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 7064 | Type of packages | C | an..35 |  |  |
| C402 | PACKAGE TYPE IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7077 | Item description type, coded | M | an..3 |  |  |
| 7064 | Type of packages | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| 7064 | Type of packages | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| C532 | RETURNABLE PACKAGE DETAILS | C |  |  |  |
| 8395 | Returnable package freight payment responsibility, coded | C | an..3 |  |  |
| 8393 | Returnable package load contents, coded | C | an..3 |  |  |

#### 0430	qty - quantity

| Grupo de Segmentos: | 11 [PAC.QTY] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG11 |
| Função: | especificar uma quantidade |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C186 | QUANTITY DETAILS | M |  |  |  |
| 6063 | Quantity qualifier | M | an..3 | “52” = Quantidade por embalagem | Não há correspondente |
| 6060 | Quantity | M | n..15 |  |  |
| 6411 | Measure unit qualifier | C | an..3 | Unidade de medida. Para os valores válidos reportar-se ao “UN/ECE Recommendation No. 20”(em anexo) |  |

Segment group 13: PCI-RFF-DTM-GIR-SG14

| Grupo de Segmentos: | 11 [PAC.QTY.SG13] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1000 por SG11 |

#### 0480	PCI - Package identification

| Grupo de Segmentos: | 13 [PCI] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG13 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG13 |
| Função: | especificar marcas e etiquetas em pacotes individuais ou num conjunto de pacotes |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 4233 | MARKING INSTRUCTIONS, CODED | C | an..3 | “16” = Instruções do comprador |  |
| C210 | MARKS & LABELS | C |  |  |  |
| 7102 | Shipping marks | M | an..35 | Número da etiqueta que identifica a unidade de condicionamento Número da etiqueta que identifica a unidade de movimentação | Elemento 0441/Registro AE5 (004) Elemento 0443/Registro AE5 (004) |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 8275 | CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED | C | an..3 |  |  |
| C827 | TYPE OF MARKING | C |  |  |  |
| 7511 | Type of marking, coded | M | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |

EXEMPLO 1:

Transportar 2700 peças do item ABC em  27 caixas (unid. condicionamento) tipo XYZ 23, cuja  etiqueta é 12345 .

As 27 caixas são acondicionadas em 1 pallet (unid. de movimentação) tipo v011 e cobertura de proteção com v053, cuja etiqueta do pallet é 98765.

CPS+1++1’

PAC+27+XYZ23’

QTY+52:100:KGM’

PCI+16+12345’

LIN+1++ABC:IN’

QTY+12: 2700:KGM’

CPS+2++3’

PAC+1+V011’

PCI+16+98765’

CPS+3++3’

PAC+1+V053’

#### 0490	RFF - REFERENCE

| Grupo de Segmentos: | 13 [PCI.RFF] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG13 |
| Função: | especificar uma referência |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C506 | REFERENCE | M |  |  |  |
| 1153 | Reference qualifier | M | an..3 | “CN” = Número de referência da transportadora “CW”= Número do empacotamento “SN” = Número do lacre | Não há correspondente |
| 1154 | Reference number | C | an..35 |  |  |
| 1156 | Line number | C | an..6 |  |  |
| 4000 | Reference version number | C | an..35 |  |  |

#### 0510	gIr - related identification numbers

| Grupo de Segmentos: | 13 [PCI.RFF.GIR] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 99 por SG13 |
| Função: | especificar um conjunto de números de identificação relativos ao item |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 7297 | SET IDENTIFICATION QUALIFIER | M | an..3 | “3” = Empacotamento | Não há correspondente |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | M |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 | “AW” = Código serial do conteiner embarcado “AL” = Número do cartão |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 |  |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 |  |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 |  |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 |  |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |
| C206 | IDENTIFICATION NUMBER | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7405 | Identity number qualifier | C | an..3 |  |  |
| 4405 | Status, coded | C | an..3 |  |  |

Segment group 15: LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR-DLM-DTM-NAD-TDT-HAN-FTX-MOA-SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23

| Grupo de Segmentos: | 10 [CPS.SG11.SG15] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 9999 por SG10 |

#### 0560	LIN - line item

| Grupo de Segmentos: | 15 [LIN] | Nível: 2 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG15 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG15 |
| Função: | identificar uma linha de item e configuração |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 1082 | LINE ITEM NUMBER | C | n..6 |  |  |
| 1229 | ACTION REQUEST/ NOTIFICATION, CODED | C | an..3 |  |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 | Código do Item | Elemento 0354/ Registro AE2 (004) |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 | “IN” = Número do item designado pelo comprador “SA” = Número do item designado pelo fornecedor |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C829 | SUB-LINE INFORMATION | C |  |  |  |
| 5495 | Sub-line indicator, coded | C | an..3 |  |  |
| 1082 | Line item number | C | n..6 |  |  |
| 1222 | CONFIGURATION LEVEL | C | n..2 |  |  |
| 7083 | CONFIGURATION, CODED | C | an..3 |  |  |

#### 0570	pia - additional product id

| Grupo de Segmentos: | 15 [LIN.PIA] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG15 |
| Função: | especificar códigos de identificação adicional |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 4347 | PRODUCT ID. FUNCTION QUALIFIER | M | an..3 | “1” = Identificação adicional |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | M |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 | Alteração técnica do item (DE 7143=EC) | Elemento 0448/Registro AE2 (004) |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 | “RY” = Identificação do ano/modelo “EC” = Número de alteração da engenharia |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C212 | ITEM NUMBER IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 7140 | Item number | C | an..35 |  |  |
| 7143 | Item number type, coded | C | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |

#### 0580	imd - item description

| Grupo de Segmentos: | 15 [LIN.PIA.IMD] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 25 por SG15 |
| Função: | descrever um item de forma codificada ou por extenso |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 7077 | ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED | C | an..3 |  | Não há correspondente |
| 7081 | ITEM CHARACTERISTIC, CODED | C | an..3 |  |  |
| C273 | ITEM DESCRIPTION | C |  |  |  |
| 7009 | Item description identification | C | an..17 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 7008 | Item description | C | an..35 |  |  |
| 7008 | Item description | C | an..35 |  |  |
| 3453 | Language, coded | C | an..3 |  |  |
| 7383 | SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED | C | an..3 |  |  |

#### 0600	qty - quantity

| Grupo de Segmentos: | 15 [LIN.PIA.IMD.QTY] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG15 |
| Função: | especificar uma quantidade |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C186 | QUANTITY DETAILS | M |  |  |  |
| 6063 | Quantity qualifier | M | an..3 | “3” = Quantidade acumulada. “12” = Quantidade despachada “21” = Quantidade pedida “145”= Estoque efetivo |  |
| 6060 | Quantity | M | n..15 | Quantidade item unidade estoque (DE 6063=145) Quantidade unidade de compra (DE 6063 = 21) | Elemento 0106 / Registro AE2 (004) Elemento 0118 / Registro AE2 (004) |
| 6411 | Measure unit qualifier | C | an..3 | Unidade de medida. Para os valores válidos reportar-se ao “UN/ECE Recommendation No. 20” (em anexo) | Elemensto 0110 e 0121 / Registro AE2 (004) |

#### 0690	ftx - free text

| Grupo de Segmentos: | 15 [LIN.PIA.IMD.QTY.FTX] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 99 por SG15 |
| Função: | texto livre |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 4451 | TEXT SUBJECT QUALIFIER | M | an..3 | “AAI” = Informação geral |  |
| 4453 | TEXT FUNCTION, CODED | C | an..3 |  |  |
| C107 | TEXT REFERENCE | C |  |  |  |
| 4441 | Free text, coded | M | an..17 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| C108 | TEXT LITERAL | C |  |  |  |
| 4440 | Free text | M | an..70 | Texto livre informativo | Elemento 0029/Registro TE1 |
| 4440 | Free text | C | an..70 | Texto livre informativo | Elemento 0029/Registro TE1 |
| 4440 | Free text | C | an..70 |  |  |
| 4440 | Free text | C | an..70 |  |  |
| 4440 | Free text | C | an..70 |  |  |
| 3453 | LANGUAGE, CODED | C | an..3 |  |  |

Segment group 16: RFF-NAD-CTA-DTM

| Grupo de Segmentos: | 15 (LIN.PIA.IMD.QTY.FTX.SG16( | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 99 por SG15 |

#### 0720	RFF - REFERENCE

| Grupo de Segmentos: | 16 [RFF] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG16 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG16 |
| Função: | especificar uma referência |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C506 | REFERENCE | M |  |  |  |
| 1153 | Reference qualifier | M | an..3 | “ON” = Número do pedido de compra “IV” = Número da nota fiscal “ZZZ” = Definido mutuamente “AAL”= Número do desenho “ACD”= Número de referência adicional |  |
| 1154 | Reference number | C | an..35 | Número do pedido de compra (DE 1153=ON) Número da nota fiscal de origem (DE 1153=IV) Número de série da nota (DE 1153=ZZZ) Número do desenho do item (DE 1153=AAL) Número do pedido da revenda (DE 1153=ACD) | Elemento 0009/ Registro AE2 (004) Elemento 0080/ Registro AE1(004) Elemento 0101/Registro AE1 (004) Elemento 0124 / Registro AE4 (004) Elemento 0409/Registro AE4 (004) |
| 1156 | Line number | C | an..6 |  |  |
| 4000 | Reference version number | C | an..35 |  |  |

#### 0750	dtM - date/time/period

| Grupo de Segmentos: | 16 [RFF.DTM] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG16 |
| Função: | especificar data e/ou hora ou período |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C507 | DATE/TIME/PERIOD | M |  |  |  |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M | an..3 | “171” = Data de referência |  |
| 2380 | Date/time/period | C | an..35 | Data da nota fiscal Data de validade do desenho | Elemento 0133 / Registro AE1 (004) Elemento 0125 / Registro AE4 (004) |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C | an..3 | “102” = MMDDHHMM |  |

Segment group 18: LOC-NAD-DTM-QTY

| Grupo de Segmentos: | 15 (LIN.PIA.IMD.QTY.FTX.SG16.SG18( | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 100 por SG18 |

#### 0810	LOC - place/location identification

| Grupo de Segmentos: | 18 (LOC( | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG18 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG18 |
| Função: | identificar local |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 3227 | PLACE/LOCATION QUALIFIER | M | an..3 | “11” = Local/portão de descarga “159”= Informação interna adicional (line feed) | Não há correspondente |
| C517 | LOCATION IDENTIFICATION | C |  |  |  |
| 3225 | Place/location identification | C | an..25 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3224 | Place/location | C | an..70 |  |  |
| C519 | RELATED LOCATION ONE ID. | C |  |  |  |
| 3223 | Related place/location one Id. | C | an..25 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3222 | Related place/location one | C | an..70 |  |  |
| C553 | RELATED LOCATION TWO ID. | C |  |  |  |
| 3233 | Related place/location two Id. | C | an..25 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 |  |  |
| 3232 | Related place/location two | C | an..70 |  |  |
| 5479 | RELATION, CODED | C | an..3 |  |  |

Segment group 20: PCI-DTM-MEA-QTY-SG21-SG22

| Grupo de Segmentos: | 15 (LIN.PIA.IMD.QTY.FTX.SG16.SG18.SG20( | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 9999 por SG15 |

#### 0890	PCI - Package identification

| Grupo de Segmentos: | 20 [PCI] | Nível: 3 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG20 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG20 |
| Função: | especificar marcas e etiquetas em pacotes individuais ou num conjunto de pacotes |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 4233 | MARKING INSTRUCTIONS, CODED | C | an..3 | “15”= Número da marca designado pelo fornecedor | Não há correspondente |
| C210 | MARKS & LABELS | C |  |  |  |
| 7102 | Shipping marks | M | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 7102 | Shipping marks | C | an..35 |  |  |
| 8275 | CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED | C | an..3 |  |  |
| C827 | TYPE OF MARKING | C |  |  |  |
| 7511 | Type of marking, coded | M | an..3 |  |  |
| 1131 | Code list qualifier | C | an..3 |  |  |
| 3055 | Code list responsible agency, coded |  |  |  |  |

#### 0910	MEA - MEASUREMENTS

| Grupo de Segmentos: | 20 [PCI.MEA] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG20 |
| Função: | especificar medidas físicas do empacotamento |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 6311 | MEASUREMENT PURPOSE QUALIFIER | M | an..3 | “PD” =Dimensões físicas |  |
| C502 | MEASUREMENT DETAILS | C |  |  |  |
| 6313 | Property measured, coded | C | an..3 | “G” = Peso bruto “N” = Peso líquido “LN” = Comprimento “TH”= Espessura “WD”= Largura “WT”= Peso |  |
| 6321 | Measurement significance, coded | C | an..3 |  |  |
| 6155 | Measurement attribute identification | C | an..17 |  |  |
| 6154 | Measurement attribute | C | an..70 |  |  |
| C174 | VALUE/RANGE | C |  |  |  |
| 6411 | Measure unit qualifier | M | an..3 | Unidade de medida. Para os valores válidos reportar-se ao “UN/ECE Recommendation No. 20” (em anexo) |  |
| 6314 | Measurement value | C | an..18 | Peso líquido do item (DE 6313=N) | Elemento 0437 / Registro AE4 (004) |
| 6162 | Range minimum | C | n..18 |  |  |
| 6152 | Range maximum | C | n..18 |  |  |
| 6432 | Significant digits | C | n..2 |  |  |
| 7383 | SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED | C | an..3 |  |  |

#### 0920	qty - quantity

| Grupo de Segmentos: | 20 [PCI.MEA.QTY] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG20 |
| Função: | especificar uma quantidade |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C186 | QUANTITY DETAILS | M |  |  |  |
| 6063 | Quantity qualifier | M | an..3 | “12” = Quantidade despachada | Não há correspondente |
| 6060 | Quantity | M | n..15 |  |  |
| 6411 | Measure unit qualifier | C | an..3 | Unidade de medida. Para os valores válidos reportar-se ao “UN/ECE Recommendation No. 20”(em anexo) |  |

Segment group 21: GIN-DLM

| Grupo de Segmentos: | 20 [PCI.MEA.QTY.SG21] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 10 por SG20 |

#### 0940	gIn - goods identity number

| Grupo de Segmentos: | 21 [GIN] | Nível: 4 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | mandatório se o SG21 for utilizado |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 1 por SG21 |
| Função: | especificar identificações relacionadas aos pacotes despachados |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| 7405 | IDENTITY NUMBER QUALIFIER | M | an..3 | “BX” = Número do lote | Não há correspondente |
| C208 | IDENTITY NUMBER RANGE | M |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7402 | Identity number | C | an..35 |  |  |
| C208 | IDENTITY NUMBER RANGE | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7402 | Identity number | C | an..35 |  |  |
| C208 | IDENTITY NUMBER RANGE | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7402 | Identity number | C | an..35 |  |  |
| C208 | IDENTITY NUMBER RANGE | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7402 | Identity number | C | an..35 |  |  |
| C208 | IDENTITY NUMBER RANGE | C |  |  |  |
| 7402 | Identity number | M | an..35 |  |  |
| 7402 | Identity number | C | an..35 |  |  |

#### 1030	CNT - control total

| Grupo de Segmentos: | nenhum | Nível: 1 0 0 |
| --- | --- | --- |
| Status no EDIFACT: | condicional |
| Nro. Máximo de Ocorrências: | 5 por mensagem |
| Função: | fornecer total de controle para mensagem |

| DEFINIÇÃO DO PADRÃO EDIFACT | DEFINIÇÃO DO SUBSET ANFAVEA/CORRELAÇÃO COM RND |
| --- | --- |
| TAG | NAME | ST | FT |  | RND |
| C270 | CONTROL | M |  |  |  |
| 6069 | Control qualifier | M | an..3 | “2” = Número de linhas de item na mensagem |  |
| 6066 | Control value | M | n..18 |  |  |
| 6411 | Measure unit qualifier | C | an..3 |  |  |

## IV. EXEMPLO DEsadv

UNH+1+DESADV:D:97A:UN’

BGM+351+123456789+9’

DTM+137:19990825:102’

DTM+11+199908301153:203’

MEA+AAX+SQ+EA:6’

RFF+CN:12345’

RFF+IV:NF12346’

DTM+171:19990707:102’

NAD+MI+987654321::16’

NAD+ST+111::92’

LOC+11+DOCA13’

NAD+SU+876543210::16’

TOD+6++FOB’

TDT+12++C++WXYZ::182’

EQD+CN+123’

SEL+1122’

CPS+1’

PAC+40’

QTY+52:100:EA’

PCI+16’

RFF+CW:5678’

LIN+++1123456:IN’

PIA+1+9:RY’

QTY+12:2000’

RFF+ON:PO123’

CPS+2’’

PAC+20’

QTY+52:200:EA’

PCI+16’

RFF+CW:1234’

LIN+++9894234:IN’

QTY+12:600’

RFF+ON:PO123’

UNT+34+1’

<fim do documento>